## Slide 1: Predlog Uredbe o gradbenih odpadkih
Brigita Šarc, Dinos d.o.o.

## Slide 2: UVOD
Direktiva o odpadkih določa sledeči cilj za gradbene odpadke:
  do leta 2020 se priprava za ponovno uporabo, recikliranje in materialna predelava, vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov za nadomestitev drugih materialov, nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju objektov, z izjemo naravno prisotnega materiala, opredeljenega v kategoriji 17 05 04 v seznamu odpadkov, povečajo na najmanj 70 % skupne teže;
Zadnji podatki za Slovenijo(za leto 2021) za gradbene odpadke (GO):
  nastale količine: 6.036.738 ton,
  nastale količine zemeljskih izkopov (17 05 03*, 17 05 04, 17 05 05*, 17 05 06): 4.676.628 ton
  nastale količine ostalih GO: 1.360.110 ton

## Slide 3: Kaj trenutno urejuje to področje
Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov (april 2022) glede gradbenih odpadkov:
  Ugotovitve glede gradbenih odpadkov:
    med nastalimi odpadki v Sloveniji so to po količini največja skupina odpadkov.
    količina odpadkov iz dejavnosti gradbeništva se je v obdobju 2002–2019 vseskozi povečevala.
  Ukrepi:
    Sistemska ureditev uporabe gradbenih odpadkov z določitvijo meril in kriterijev za kakovost recikliranih gradbenih odpadkov glede na namen in način njihove uporabe (tudi prenehanje statusa odpadka).
    Določitev meril za odlaganje zemeljskih izkopov in pogojev za odlagališča zemeljskih izkopov
    Določitev preglednejšega razvrščanja zemeljskega izkopa glede na vsebnost onesnaževal in vsebnost onesnaževal v izlužku ter jasneje opredeliti možno uporabo zemeljskega izkopa glede na njegovo razvrstitev v posamezni razred kakovosti. Podrobnejši pregled postopkov, povezanih s pripravo in uporabo umetno pripravljene zemljine
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

## Slide 4: Predlog Uredbe – VSEBINA in NAMEN
Naslov:
  Uredba o gradbenih odpadkih in odpadkih iz odstranitve objektov, o določitvi meril za stranske proizvode in prenehanje statusa odpadka za predelane odpadke mineralnega izvora, ter o njihovi uporabi
Uredbo bo določala:
  Obvezno ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki iz odstranitve objektov;
  Obveznost ločenega zbiranja za odpadke mineralnega izvora;
  Pogoje uporabe nadomestnih gradbenih materialov mineralnega izvora za vgradnjo v gradbene inženirske objekte;
  Pogoje uporabe odpadkov mineralnega izvora za zasipanje izkopov;
  Postopke vzorčenja in analiziranja odpadkov mineralnega izvora;
  Merila za izpolnjevanje pogojev, pri katerih se odpadek mineralnega izvora šteje za stranski proizvod ali mu preneha status odpadka.

## Slide 5: Predlog Uredbe – POJMI
Nekaj pojmov, ki so novost :
  dajanje nadomestnih gradbenih materialov na trg;
  nadomestni gradbeni material;
  odpadki mineralnega izvora;
  priprava odpadkov mineralnega izvora za ponovno uporabo - samo odpadke z oznako 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 in 17 05 08;
  proizvajalec nadomestnega gradbenega materiala;
  recikliranje odpadkov mineralnega izvora;
  povzročitelj gradbenih odpadkov

## Slide 6: Predlog Uredbe – UPORABA
Uredba se uporablja:
  za gradbene odpadke iz skupine s številko 17 v zvezi z ravnanjem z odpadki na gradbišču;
  za odpadke mineralnega izvora določa:
  obveznost ločenega zbiranja,
  zahteve za predelavo,
  pogoje uporabe nadomestnih gradbenih materialov za vgradnjo v gradbene inženirske objekte,
  pogoje uporabe teh odpadkov za zasipanje izkopov, in
  merila za izpolnjevanje pogojev, pri katerih odpadku mineralnega izvora preneha status odpadka.
  določa merila za izpolnjevanje pogojev, pri katerih material mineralnega izvora šteje za stranski proizvod.

## Slide 7: Predlog Uredbe – (NE)UPORABA
Določbe te uredbe se ne uporablja za:
  odpadke, ki pri gradbenih delih ne nastanejo neposredno kot posledica postopkov izvajanja gradnje,
  odvzete naplavine v obsegu, določenim s koncesijskim aktom,
  zemeljski izkop, ki nastaja na območju pridobivanja mineralnih surovin in
  odpadke mineralnega izvora, odvzete naplavine in zemeljski izkop, ki so tako onesnaženi z nevarnimi snovmi, da se uvrščajo med nevarne odpadke.

## Slide 8: Predlog Uredbe – UPORABA - izjeme
Določbe te uredbe, ki se nanašajo:
  na zemeljski izkop ali odvzeto naplavino, se ne uporabljajo za izkopani material na kopnem ali pri poglabljanju dna z bagranjem, v katerem je več kot 50 volumskih odstotkov mineralnih nečistoč mešanica odpadkov.
  na ravnanje z zemeljskim izkopom ali odvzeto naplavino, se uporabljajo ne glede na vrednost masnega deleža organskih materialov biološkega izvora v zemeljskem izkopu ali v odvzeti naplavini,
  Pri ravnanju z gradbenimi odpadki, ki vsebujejo azbest, je treba upoštevati tudi:
    določbe predpisa o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest, in
    predpisa o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest

## Slide 9: Predlog Uredbe – SKLOPI
Uredba vsebuje še sledeče vsebinske sklope:
Ravnanje z izkopi in gradbenimi odpadki na gradbišču
Vzorčenje in analiza na kraju predvidenega zemeljskega izkopa ali predvidenega odvzema naplavine - in situ vzorčenje in analiza tal
Zahteve za ločeno zbiranje, prevažanje in oddajo odpadkov mineralnega izvora v obdelavo
Predelava odpadkov mineralnega izvora
Uporaba nadomestnih gradbenih materialov za vgradnjo v gradbene inženirske objekte
Uporaba odpadkov mineralnega izvora za zasipanje izkopov
Stranski proizvod in prenehanje statusa odpadka
Postopki analiziranja odpadkov mineralnega izvora
Upravni postopki

## Slide 10: Predlog Uredbe – PRILOGE
Uredba vsebuje še sledeče priloge:
Vrste odpadkov mineralnega izvora
Parametri onesnaženosti za odpadke mineralnega izvora
Vgradnja nadomestnih gradbenih materialov
Pogostost izvajanja preverjanja predelave odpadkov mineralnega izvora v nadomestni gradbeni material
Dovoljena preseganja
Obrazec dobavnice
Obrazec naslovnega lista
Dodatne zahteve
Izjava o skladnosti
Največje količine gradbenih odpadkov na gradbišču

## Slide 11: Predlog Uredbe – Ravnanje z izkopi in gradbenimi odpadki na gradbišču
Splošne pogoje ravnanja z zemeljskim izkopom in odvzetimi naplavinami na gradbišču
Obveznosti investitorja in izvajalca gradnje
Izdelavo Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki, njegovo dopolnjevanje in posodabljanje
Obveznost oddaja gradbenih odpadkov zbiralcu in/ali predelovalcu gradbenih odpadkov
Evidenco o nastajanju odpadkov na gradbišču in ravnanju z njimi
Izjeme – Priloga: Največje količine gradbenih odpadkov na gradbišču
Obdelavo gradbenih odpadkov na gradbišču
Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi

## Slide 12: Predlog Uredbe – Vzorčenje in analiza na kraju predvidenega zemeljskega izkopa ali predvidenega odvzema naplavine - in situ vzorčenje in analiza tal
Zahteve za „in situ“ vzorčenje in analizo tal
Vrednotenje rezultatov „in situ“ analize tal
Razvrstitev zemeljskega izkopa ali odvzete naplavine v razred onesnaženosti - povezava s posameznimi preglednicami iz priloge „Parametri onesnaženosti za odpadke mineralnega izvora“
Dokumentacija – hramba vse dokumentacije najmanj pet let
Začasno skladiščenje – „in situ“ neobdelanega zemeljskega izkopa ali neobdelane odvzete naplavine

## Slide 13: Predlog Uredbe – Zahteve za ločeno zbiranje, prevažanje in oddajo odpadkov mineralnega izvora v obdelavo
Ločeno zbiranje, prevažanje in oddaja odpadkov mineralnega izvora v obdelavo
  Za odpadke mineralnega izvora iz Priloge 1 uredbe se mora zagotoviti ločeno zbiranje in prevažanje ter oddajo izvajalcu obdelave zaradi njihove nadaljnje predelave ali jih sam predelati na kraju nastanka.
  Zahteva iz prejšnjega odstavka ne velja za zemeljski izkop in odvzeto naplavino, če ju povzročitelj odpadkov ali imetnik odpadkov brez škodljivih vplivov za okolje zagotovo uporabi na kraju njihovega

## Slide 14: Predlog Uredbe – Predelava odpadkov mineralnega izvora
Zahteve za predelavo odpadkov mineralnega izvora
Prevzem odpadkov mineralnega izvora
Preverjanje predelave odpadkov mineralnega izvora
Certifikat o skladnosti
Lastno preverjanje predelave odpadkov mineralnega izvora
Zunanje preverjanje predelave odpadkov mineralnega izvora
Razvrstitev v razred onesnaženosti
Hramba dokumentacije
Ukrepi v primeru pomanjkljivosti, ugotovljenih pri zunanjem preverjanju
Dajanje na trg

## Slide 15: Predlog Uredbe – Uporaba nadomestnih gradbenih materialov za vgradnjo v gradbene inženirske objekte
Zahteve za vgradnjo nadomestnih gradbenih materialov v gradbene inženirske objekte
Omejitev glede vgradnje nadometnih gradbenih materialov v gradbene inženirske objekte
Izjeme glede vgradnje nadometnih gradbenih materialov v gradbene inženirske objekte
Obveščanje inšpektorata
Potrdilo o dostavi

## Slide 16: Predlog Uredbe – Uporaba odpadkov mineralnega izvora za zasipavanje izkopov
Splošne zahteve za zasipavanje izkopov
Opredelitev tveganja za degradacijo tal
Zahteve za uporabo zemeljskega izkopa in odvzete naplavine za zasipavanje izkopov
Zahteve za upoštevanje ekosistemskih storitev tal
Omejitve v zvezi z vsebnostjo organskega ogljika
Dodatne zahteve za zasipavanje izkopov zaradi vzpostavitve površinskega in spodnjega dela tal
Dodatne zahteve za zasipavanje izkopov zaradi vzpostavitve matične podlage
Dodatne zahteve za zasipavanje izkopov na območju izkoriščanja mineralnih surovin v odprtih kopih

## Slide 17: Predlog Uredbe – Stranski proizvodi in prenehanje statusa odpadka
Merila za stranski proizvod
Merila za prenehanje statusa odpadka
Izjava o skladnosti
Sistem vodenja kakovosti predelave odpadkov mineralnega izvora

## Slide 18: Predlog Uredbe – Postopki analiziranja odpadkov mineralnega izvora
Vzorčevanje in priprava vzorca
Analiza vzorcev
Vrednotenje rezultatov analize
Dokumentacija

## Slide 19: Predlog Uredbe – Upravni postopki
Okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov mineralnega izvora:
  Za pripravo za ponovno uporabo
  Za predelavo v nadomestne gradbene materiale
  Za predelavo v materiale za zapolnjevanje izkopov
  vedno po postopku R5
Okoljevarstveno dovoljenje za vgradnjo v gradbeni inženirski objekt:
  Investitor za vgradnjo nadomestnega gradbenega materiala - OVD po postopku R5
  Izjeme, kdaj OVD ni potreben
Okoljevarstveno dovoljenje za zasipavanje izkopov
  OVD po postopku R5
  Izjeme, kdaj OVD ni potreben
  Evidenca o vgradnji v gradbeni inženirski objekt in zasipavanju izkopov

## Slide 20: Predlog Uredbe – Veljavnost
Prenehanje veljavnosti:
  Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) in
  Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08, 61/11 in 44/22 – ZVO-2)
Začetek veljavnosti novega predpisa:
  Petnajsti dan po objavi v Uradnem listu

## Slide 21: Novosti glede Uredbe o odpadkih in izdelave evidenčnih listov v letu 2024

## Slide 22: Evidenčni listi v letu 2024 – Sprememba Uredbe o odpadkih
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih – predlog naj bi določila sledeče:
  Odločba o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov
    Spreminja se tretji odstavek 46. člena in sicer tako, da se bo v evidenco prevoznikov odpadkov lahko vpisal samo tisti, ki je registriran v RS
  Trgovec in posrednik, ki imata odpadke v fizični posesti
    Členi se začnejo uporabljati 01. januarja 2026
    Vloge se lahko začnejo vlagati: 01. decembra 2025
  Evidenčni listi
    25. in 26. člen te uredbe se začneta uporabljati 1. januarja 2026.

## Slide 23: Evidenčni listi v letu 2024 – Spremembe v IS ODPADKI
S 1.1.2024 ne bo več mogoče potrditi oziroma izdelati evidenčnega lista v imenu izvirnega povzročitelja, ki ima hkrati:
  status »ZBIRALEC« ali »PREDELOVALEC« / »ODSTRANJEVALEC«, četudi ste prepričani, da je odpadek nastal iz njegove dejavnosti, ki ni dejavnost zbiranja ali predelave oziroma odstranjevanja.
Na EVL je dodano novo polje z nazivom »PRO«, ki ga je treba obvezno izpolniti za določene vrste odpadkov, in sicer:
  za odpadke 20 02 03 je treba v primeru, da gre:
    za odpadne nagrobne sveče, v polju »PRO« s spustnega seznama izbrati vrednost »Sveče«, v polju »SHEMA« pa načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami.
    za druge odpadke s številko 20 02 03 pa morata polji »PRO« in »SHEMA« ostati prazni.
  za odpadke 16 01 04* - Izrabljena vozila je treba:
    v polju »PRO« izbrati kategorijo vozila (»IV: M1, N1, L2e« ali »IV: druge kategorije«). Če je v polju »PRO« izbrana vrednost »IV: M1, N1, L2e«, je treba v polju »SHEMA« s spustnega seznama izbrati načrt oz. skupni načrt.
    če je v polju »PRO« izbrana vrednost »IV: druge kategorije«, mora polje »SHEMA« ostati prazno.